Zał. nr 3 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” 
na „Dostawa i montaż wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego”
w ramach zadania „Poprawa estetyki oraz funkcjonalności BPMiG Końskie poprzez zakup nowego wyposażenia”

dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZOWJU CZYTELNICTWA 
Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020

Zadanie 3: Wykonanie, dostawa i montaż mebli

1. LADA BIBLIOTECZNA

WYMIARY: szer. 280cm,  gł. 106,2cm,  wys. 75cm

OPIS:

Lada o półkolistym kształcie przeznaczona do pracy dla dwóch osób. Blat lady, obniżony 
w środkowej części, wykonany z płyty melaminowanej białej o grubości 25mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości min. 18mm. Pod blatem znajdują się wysuwane półki pod klawiatury 
i myszki komputerowe (wykonane z płyty na prowadnicach rolkowych) a w blacie zlokalizowano przelotki na przewody elektryczne. Pod niższym blatem lady znajdują się dwie otwarte półki o wysokościach 35cm i 20cm.

Front lady z płyty MDF ACRYLUX, kolor limonkowy,  o wysokości 60cm ozdobiony dwoma aluminiowymi listwami o szerokości 0,5cm.   Przykładowe zdjęcia i rys.:

Lada biblioteczna – front z płyty MDF ACRYLUX ozdobiony dwoma aluminiowymi listwami

Lada ma być wykonana według zamieszczonych niżej rysunków 1A ; 1B

Rys. 1A 			LADA  BIBLIOTECZNA  - rzut z góry

Rys. 1B 			LADA  BIBLIOTECZNA

2. SIEDZISKA DLA DZIECI (WYSPA)

WYMIARY: szer. 270cm, dł. 330cm, wys. 40cm

OPIS:

Wyspa i szuflady wykonane z płyty laminowanej w kolorze białym.

Płyta o grubości 18 mm

Siedzisko o grubości 5cm z ekoskóry w kolorze jasnoszarym wypełnione pianką tapicerską.

Przykładowe zdjęcie:

Siedzisko ma być wykonane według zamieszczonego niżej rysunku 2A

Rys. 2A 	SIEDZISKA DLA DZIECI (WYSPA)  - rzut z góry

3. REGAŁY NA KSIĄŻKI

WYMIARY:

- szer. 132cm, wys. 203,2cm, gł. 29cm – 1szt

- szer. 165cm, wys. 203,2cm, gł. 29cm – 1szt

- szer. 163cm, wys. 203,2cm, gł. 29cm – 1szt

- szer. 154cm, wys. 102,4cm, gł. 29cm – 1szt

- szer. 156cm, wys. 102,4cm, gł. 29cm – 1szt

- szer. 153cm, wys. 102,4cm, gł. 29cm – 1szt

- szer. 94cm, wys. 203,2cm, gł. 29cm -   16 szt.

OPIS:

Korpusy regałów i półki wykonane są z płyty laminowanej o grubości 16mm. Ściany tylne regałów z płyty HDF lakierowanej o grubości 3mm. Kolorystyka regałów – biały.

Regały posiadają półki o wysokości 32cm oraz rozdzielniki wykonane z płyty laminowanej o grubości 10mm rozmieszczone w różnych odległościach tak jak to przedstawiono na załączonych rysunkach.

Przykładowe zdjęcie:

Regały mają być wykonane wg zamieszczonych niżej rysunków:  3A ; 3B  ; 3C ; 3D  ; 
3E  ; 3F  ; 3G

Rys.  3A

Rys.  3B

Rys.  3C

Rys.  3D

Rys.  3E

Rys.  3F

Rys.  3G

4.  SZAFKA POD AKWARIUM nr 1

WYMIARY: szer. 50cm, gł. 40cm, wys. 85cm

OPIS:

Szafka wykonana z płyty meblowej o grubości 36mm.

Kolorystyka – biały.

Tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości 18mm.  Szafka posiada jeden pionowy wspornik wykonany z płyty meblowej o grubości 18mm. Wewnątrz są dwie półki wykonane z płyty laminowanej o grubości 16mm rozmieszczone w równych odległościach.

Drzwi szafki otwierane w lewą stronę posiadają system cichego domykania „PUSH-CLICK” oraz zamek umożliwiający zamknięcie szafki przy pomocy klucza.

W tylnej ścianie znajduje się otwór na przewody elektryczne (średnica 45mm).

Front szafki wykonany z płyty POLYGLOSS (lakierowane, wysoki połysk) – kolor biały.

Szafka  ma być wykonana wg zamieszczonego niżej rysunku  4A

Rys.  4A

5. SZAFKA POD AKWARIUM nr 2

WYMIARY: szer. 100,8cm, gł. 50cm, wys. 40cm

OPIS:

Szafka wykonana z płyty meblowej o grubości 36mm.

Kolorystyka – biały.

Tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości 18mm.  Szafka posiada dwa pionowe wsporniki wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm.

Drzwi szafki otwierane w dół posiadają system cichego domykania „PUSH-CLICK”.

W tylnej ścianie znajduje się otwór na przewody elektryczne (średnica 45mm).

Front szafki wykonany z płyty POLYGLOSS (lakierowane, wysoki połysk) – kolor biały.

Szafka ma być wykonana wg rysunku  5A

Rys.  5A

6. SZAFKA NA CZASOPISMA

WYMIARY: szer. 50cm, gł. 40cm, wys. 174,2cm

OPIS:

Korpus szafki i półki wykonane są z płyty laminowanej o grubości 16mm. Ściana tylna szafki z płyty HDF lakierowanej o grubości 3mm.

Kolorystyka – biały.

Szafka posiada półki o różnych wysokościach wykonane z płyty laminowanej o grubości 16mm tak jak to przedstawiono na załączonym rysunku.

W górnej części umieszczono drzwi otwierane w prawą stronę posiadające system cichego domykania „PUSH-CLICK” oraz zamek umożliwiający zamknięcie szafki przy pomocy klucza. Front szafki wykonany z płyty POLYGLOSS (lakierowane, wysoki połysk) – kolor biały.

Szafka ma być wykonana wykona wg rysunku  6A

Rys.  6A    SZAFKA NA CZASOPISMA      - 1 szt.

- STOLIK

WYMIARY: dł. 100cm, szer. 70cm, wys. 60cm

OPIS:

Stolik w kształcie owalnym wykonany w całości z płyty melaminowanej białej o grubości 18mm.

Przykładowe zdjęcie:

Stolik ma być wykonany wg zamieszczonego niżej rysunku  7A

Rys.  7A    STOLIK

- BIURKO KOMPUTEROWE  –  8 szt.

Biurko komputerowe z wysuwaną półką pod klawiaturę.

Wymiary biurka: wys. 74 cm ; szer. 80 cm, szer. blatu 45 cm.

Blat i nogi biurka wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25mm , posiadającej strukturę BS oraz klasę higieny E1. 
Pozostałe elementy z płyty o grubości 18 mm.

Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. 
Kolor płyt:  dąb mleczny.

Biurko wykonane wg zamieszczonego rysunku: